ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

закупаемых услуг

| Наименование ТРУ | Общая сумма | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| АРМ "ОРИОН-ПРО" | 800 000 | Основные работы: Обновление программного обеспечения АРМ "ОРИОН" системы контроля доступа (далее - СКД) на АРМ "ОРИОН-ПРО исп.127 комплект"; Отладка АРМ "ОРИОН-ПРО исп.127 комплект" в соответствии с требованиями заказчика; Модернизация электропитания СКД (подключение системы к гарантированному питанию). Используемые элементы СКД Болид (Россия) Сервер Dell PowerEdge R310 QuadCore Xeo 400/1Gb/ X500GbSAS/DVD ± RW 1 Серверная платформа Microsoft Windows Server 2003 Standard Rus Win 2 w/SP 32 bit 1 ПИ-ГР Преобразователь интерфейсов RS-223/RS-485 с гальванической развязкой питание 5 - 30 В. Потребляе ый ток-не более 100 мА. Для системы Орион. 2 С2000-2 Контроллер доступа на два считывателя. Объем буфера событий - 2047. Объём памяти Proximity-карт (ключей Touch Memory):- 4096 32 С2000-СП1 Релейный блок - 4 исполни ельных реле с переключающими контактами 30 В 2 А. Интерфейс - RS-485. Управление от пульта С2000» или ЭВМ 1 C 2000 Proxy Считыватель проксимити карты для взятия под охрану, снятия с охраны и доступа, используются карточки КИБИ 001, Proxy Card 36 YB-300 Замок электромеханический . Габарит корпуса защелки: 205x30x38(мм), Размер якоря: 100x35x3(мм). Размер стержней замков: 17мм длина бородки x16мм диаметр, Рабочее напряжение: В диапазоне12VDC+10%,Пусковый ток: 900mA (В момент пуска),Рабочий ток: 150mA (При совершенной постановке на охрану)Прочность стержней замков: полированная обработка нержавеющей стали, выдержат давление 800кг,Режим выдержки времени:0/3/6/9 сек программируется, Сигнальные выводы: вывод положения двери NO;NC;COM разъемы, Рабочая температура окружающей среды:-10~+25℃ 27 ABK 800 B Кнопка выхода врезная антивандальная. Большой к рпус 27 ОПОП 124-7 Оповещатель охранно-пожарный комбинированный. Оповещатель предназначен для выдачи звуковых и световых сигналов оповещения в системах охранной и охранно-пожарной сигнализации. Уровень звукового давления повещателя - не менее 100 дБ/м 4 ИВЭПР 112-2-2 исп. 2к-К1-Т Максимальная емкость АКБ 7 А*ч, 1шт. Входное напряжение сети 140 – 250 В. Выходное напряжение− 13,3 до 13,8 В. Ток нагрузки2 A, кратковременно до 4 A. Мощность, потребляемая источником не более 40 Вт. Ток заряда 350 mA. -10 до +40 °С. 45 Система электропитания оборудования Система электропитания СКД ("гарантированное электропитание") представляет собой совокупность силовых электрических кабелей, автоматических предохранительных устройств и источника вторичного питания (ИВЭПР 112-2-2). Она должна обеспечивать бесперебойное снабжение электроэнергией для гарантированной работоспособности оборудования СКД. Электрические характеристики силовых кабелей, с помощью которых подключаются элементы системы к автоматическим предохранительным устройствам "гарантированного электропитания" здания, должны быть не меньше рассчитываемой суммарной мощности подключаемого оборудования. Элементы оборудования СКД должны быть разбиты на группы, заземлены и подключаться через автоматические предохранительные устройства, установленные в общем корпусе распределительного щита и обеспечивающие защиту от перегрузки или короткого замыкания. Гарантированная сеть электропитания должна быть выделенной и помехозащищенной и выполнена по 5-проводной схеме. Токоведущие элементы системы электроснабжения выполняются только медным кабелем в коробах или в скрыто проложенных ПВХ трубах. При установке подвесных потолков проводку кабеля можно вести в кабельных лотках. Прокладка силовых кабелей и кабелей слабых токов производится раздельно. Требования к квалификации и ресурсам исполнителя услуги В целях обеспечения качественного и своевременного оказания услуг, потенциальный Исполнитель должен предоставить следующее: 1. список технических специалистов, ответственных за выполнение закупаемой услуги, выполнение услуги лишь сертифицированными специалистами; 2. обладать профессиональной компетенцией для исполнения обязательств; 3. иметь собственную "горячую линию" и менеджера по работе с клиентами, закрепленного за Заказчиком (подтверждается письмом потенциального Исполнителя с указанием номера телефона "горячей линии" и ФИО менеджера); 4. все работы должны проводиться сертифицированными специалистами, имеющими допуск к данному виду работ, а также иметь точную документацию с подробным описанием; 5. специалисты должны быть обученными и иметь сертификат установленного образца, позволяющий выполнять указанные работы с дальнейшей сертификацией и наложением гарантии на смонтированное оборудование; 6. гарантия на оказанные Услуги и выполненные работы - не менее 1 года; 7. По окончании проведения работ по модернизации электропитания СКД исполнитель должен провести все необходимые мероприятия по проверке и тестированию всей системы. Результаты тестирования являются основанием для предоставления гарантии на оборудование и сервисную поддержку. 8. По завершении всех работ исполнитель должен предоставить в электронном виде и на бумажном носителе все план-схемы по каждой подсистеме отдельно, все необходимые электрические и др. схемы. 9. Исполнитель должен выполнить монтажно-инсталляционные работы качественно и с использованием материалов и оборудования, имеющих все необходимые документы и сертификаты, подтверждающих их соответствие требованиям международных и казахстанских стандартов. Место оказания услуг: г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня МФК "Almaty Towers" Срок оказания услуг: До 31 декабря 2017 года. |